## Slide 1
QGISビギナーズマニュアル

## Slide 2: QGISビギナーズマニュアル
【利用データ】
各スライド中に記載
【実習内容】
① インストールと起動
② 機能の確認とデータの読み込み
③ 地図のレイアウ
④ 属性テーブルとプロパティ
⑤ データの保存形式

## Slide 3
QGISとは
・QGISは、オープンソースかつ無料で利用できるGIS（GNU General Public Licenseで提供 ）
・Windows, Mac, Linux, Unix, Androidなど様々な環境で動作する
・様々なプラグインが用意されていることや、GRASSやPostGISなど他のオープンソースGISとの連携ができることで、多様な分析が可能
・Web上に多数のマニュアルがアップロードされている
http://qgis.org/ja/site/about/index.htmlを参考に作成

## Slide 4
QGISをインストールする（最新版のインストール）
QGISのサイト（http://qgis.org/ja/site/）を開き、「ダウンロードする」 をクリックする。

## Slide 5
PCの環境にあわせて、32bit版か64bit版を選択してダウンロードする
※ QGISは、バージョン更新の頻度が高いため、安定的にリリースされているLTR版のインストールを推奨

## Slide 6
ダウンロードが終了したら、.exeファイルを実行しインストールを行う
※ MacOSの場合はインストール方法が異なる

## Slide 7
QGISをインストールする（旧版のインストール）
QGISのサイト（http://qgis.org/ja/site/）を開き、「ダウンロードする」 をクリックする。
全てのリリースのタブに切り替えて、「古いバージョンのダウンロード」をクリックする。本教材で中心になっているQSIS2.8版（最終リリース版）をダウンロードする。

## Slide 8: QGISを起動する
デスクトップのQGISアイコンをダブルクリックし、QGISを起動する。
起動するのに少し時間がかかるため待機する。
右側の画面が表示されたら、起動完了。

## Slide 9: ウインドウ
読み込んだデータの名称が表示され、
シンボルの変更や表示の切替などが設定できる
レイヤウインドウと対応して地図が表示される
必要に応じてカスタムできる（灰色の部分で右クリックすると選択できる）
×でOFFにすることができる

## Slide 10: 各種ボタン
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
①QGISファイルを保存 ②名前をつけてQGISファイルを保存 ③地図移動 ④地図の拡大と縮小 ⑤選択領域にズーム
⑥動作の前後移動 ⑦レイヤの情報表示 ⑧選択と選択取り消し ⑨長さ、面積計測（手動） ⑩レイヤ編集
⑪ベクタレイヤの読み込み ⑫ラスタレイヤの読み込み ⑬テキストファイルの読み込み

## Slide 11
右側の座標を固定する
マウスのある場所の座標を表示する
地図の表示範囲を表示
（この値と地図の表示範囲は連動する）
プロジェクトの座標系とオンザフライの設定ができる
地図の拡大縮小と表示がレンダリングする
地図が回転する

## Slide 12: データの読み込み ①ベクタ
ベクタデータを読み込むアイコンをクリックするとベクタレイヤ追加ウインドウが表示される。
文字コードにあわせてエンコーディングを設定し、ブラウズからファイルを選択する。

## Slide 13: データの読み込み ②ラスタ
ラスタデータを読み込むアイコンをクリックし、読み込みたいラスタデータを選択する
"The source data were downloaded from AIST's LandBrowser, (http://landbrowser.geogrid.org/landbrowser/index.html/).Landsat 8 data courtesy of the U.S. Geological Survey."

## Slide 14: データの読み込み ③ＣＳＶ
テキスト読み込みのアイコンから、CSVファイルを読み込む。
参照からファイルを選択し、ファイル形式をCSVにする。X,Yフィールドに対応する緯度経度があれば指定。し、緯度経度がなければジオメトリなしにチェックをする。
※裾野市オープンデータ 広域避難地・市指定避難所データを加工したもの

## Slide 15: 機能説明
プロジェクト
編集
QGIS（.qgs）ファイルの保存や読み込み、地図のレイアウト、エクスポートができる。
ベクターレイヤの編集ができる。編集状態になると、アクティブになる。

## Slide 16
ビュー
レイヤ
地図の移動や拡大、縮小など、地図画面の操作ができる。
ベクターやラスタなどのレイヤが追加できる。
ポイント、ライン、ポリゴン新規レイヤの作成もできる。

## Slide 17
設定
プラグイン
オプションから、プロジェクトの設定やスナップオプションが設定できる。
プラグインの管理とインストールができる。
python入力画面が開ける。

## Slide 18
ベクタ
ラスタ
バッファやクリップなどベクタに関する処理ができる。
斜面方位図や陰影図の作成などラスタに関する処理ができる。

## Slide 19
データベース
Web
PostGISなどのデータベースへの接続やeVisプラグインによる外部ファイルとの連携が可能
背景地図の設定やweb地図の書き出しができる（プラグインによる）。

## Slide 20
プロセッシング
ヘルプ
他のGISソフトウェアと連携して操作ができる（R,GRASS,SAGAなどがQGIS内で処理できる）。
QGISのヘルプが確認できる。

## Slide 21: プラグイン
プラグイン
＞プラグインの管理とインストール
QGISオフィシャルプラグインリポジトリから様々なプラグインがインストールできる
インストールしたいプラグインを検索する

## Slide 22
Mmqgis
グリットの作成や多重リングバッファなどベクタ処理が充実
OpenLayers Plugin
OpenStreetMapなどが背景地図として読み込める
Profile tool
標高値などをもつラスタレイヤから断面図を作成する
TileLayer Plugin
様々なタイルレイヤを読み込むことができる

## Slide 23: 地図のレイアウト
新規プリントコンポーザを立ち上げ、コンポーザタイトル（地図名など任意）を入力する。
プロジェクト＞新規プリントコンポーザ
※ オンザフライとレイヤの座標系を統一しておく
CC BY 福知山豪雨災害防災マップ （ベクトルデータ）

## Slide 24
プリントコンポーザ
①
③
④
⑤
⑥
⑦
① アイテムの選択と移動
② 地図の移動
③ 地図の追加
④ 画像の追加
⑤ 凡例の追加
⑥ 縮尺バーの追加
⑦ 地図の更新
※アイテムの削除は編集から
②
地図のレイアウト
※地図の拡大はアイテムの詳細設定
地図のレイアウトの履歴
アイテムの詳細設定

## Slide 25
地図、縮尺バー、凡例を追加し、アイテムプロパティで調整する

## Slide 26
縮尺バーを選択し、アイテムプロパティで調整する。

## Slide 27
凡例を選択し、アイテムプロパティで調整する
自動アップデートのチェックをはずすと凡例が編集できる。名称の変更、凡例項目の追加と削除ができる。

## Slide 28
画像の追加から方位記号を追加する。
アイテムプロパティの検索ディレクトリをクリックすると様々なイメージが参照できる。

## Slide 29
地図のレイアウトが整ったら、画像としてエクスポートする

## Slide 30
画像としてエクスポートした地図を表示する

## Slide 31
QGISのビュー上に凡例と方位記号を表示する
ビュー
＞地図装飾
地図装飾からスケールバー、方位記号を追加する。
それぞれの形式や配置を決め、「方位or縮尺バーを使用」にチェック

## Slide 32
QGISのビュー上に縮尺と方位記号が表示された。

## Slide 33: 属性テーブル
レイヤから属性テーブルを開き、中身を確認する。
①セル編集
②選択
③フィールド編集
トータル数：1264
選択数：0
※以下の教材は、国土交通省国土政策局「国土数値情報（東京都 地価公示データ）」を加工したものを利用し、作成している。
Notes: shapeの属性については、http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-v2_2.html
Shapeファイル
国土数値情報 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

## Slide 34
属性テーブルで選択したものは、地図上で黄色で表示される。
選択アイコンで地図上のレイヤを選択した場合は、その属性テーブルが選択される。
選択アイコン
属性テーブルの表示の方法を選択した地物のみに切り替える

## Slide 35: プロパティ
レイヤウインドウからレイヤを選択し、右クリックでプロパティを表示する。
※以下の教材は、国土交通省国土政策局「国土数値情報（東京都 地価公示データ）」を加工したものを利用し、作成している。

## Slide 36
一般情報：座標系を確認したり、文字コード、表示名の変更ができる。
レイヤ表示名とエンコードの変更
座標系

## Slide 37
スタイル：属性テーブルに応じたポイントシンボルの変更やレイヤの色分け
ポイントを星型にする
ポイントの色と形と大きさを指定する

## Slide 38
svgマーカーで＄を選択
フォントマーカーとシンプルマーカーを重ねる

## Slide 39
属性テーブルのフィールドを指定し、区ごとに色分けをする
属性テーブルのフィールドを指定し、値ごとに区分し色分けする

## Slide 40: Python入門
プラグイン
＞Pythonコンソール
Pythonのコードをここで実行することができる
上級者は、pythonでコードを書いて処理したり、自分でプラグインをつくることができる

## Slide 41
tokyo = 'test'
'tokyo'
↓ここにコードを入力し、Enterキーで実行される
長いコードの場合は、 をクリックしこのウインドウを活用する
Pythonでは、値やオブジェクトを変数へ代入する。今回の場合をみるとtokyo（変数）に‘test’（文字列）を代入している。
そのため、testと入力したら’tokyo’が返される。
test = 'tokyo'
testに’tokyo’ を代入する

## Slide 42
tokyo = ‘23’
文字型として’’をつけ23を代入
tokyo+’ku’
’23ku’が返される
tokyo=23
tokyo+1
tokyo='23'
tokyo+'ku'
tokyo = 23
tokyo の中に 23という数を代入する
tokyo+1
23+1なので24が結果とし返される
変数には数値型も代入でき、tokyo=23を代入するしtokyo+1を実行すると24が返される。
文字型との違いは、 ’’があるかないかで区別している。他にリストや辞書を代入できる。

## Slide 43
http://www.qgis.org/api/index.html
QGISでは、独自のPython関数が用意されており、それを読み込むことができる。
それ以外に、拡張モジュールもあり、多くの関数が扱うこともできる。

## Slide 44
tokyo = iface.activeLayer()
アクティブレイヤ（レイヤウインドウで選択した）をtokyoに代入する
tokyo.featureCount()
レイヤの個数を取得する（tokyo）
tokyo = iface.activeLayer()
tokyo.featureCount()
QGIS独自のPython関数を用いて、アクティブになってるポイントレイヤの個数を集計した。

## Slide 45: データの保存形式
CSV形式で保存する
KML形式で保存する
レイヤの上で右クリックし名前をつけて保存をクリックするとShapeファイル以外にも、CSV,KML,GeoJASONなど様々な形式を選択できる。

## Slide 46: ＫＭＬ形式
KMLは、GoogleEarthで利用できる形式であり、
Cesiumなどを利用することで、Web上でも表現できる。
東京駅から東京タワーまでの道のりを表示

## Slide 47: CSV形式
カンマで区切られたデータ形式で、座標値をもっていれば
CartoDBなどで簡単にWebGISとして表現できる。
裾野市オープンデータ 広域避難地・市指定避難所データを加工したものを利用し作成

## Slide 48: 参考になるWebページの紹介
① QGISについて詳しく勉強したい方 QGISユーザーガイド
http://docs.qgis.org/2.8/ja/docs/user_manual/
② QGISとPythonについて詳しく勉強したい方 PyQGIS 開発者用 Cookbook
http://docs.qgis.org/2.2/ja/docs/pyqgis_developer_cookbook/